XLR 13 channel/220 volt			 Lv                             XLR 18 channel/220 volt

BV				                                                                      GV

AUX 8,9,10. XLR

220 v

220 v	                   Channel 19, 20		220 v

Aux 5,6

XLR

220 v

Aux 7

СКАЙ / SKAI

Приложение к техническому райдеру.

Все нижеуказанное оборудование, стойки, кабеля и т.п. должны быть исправными и готовыми к работе!

Обратить особое внимание на микрофонные, клавишные, гитарные стойки и барабанные стулья.

Все стойки нормально и прочно фиксироваться и не шататься.

Вход зрителей в зал до окончания саунд-чека категорически запрещается!!!

Присутствие в зале посторонних лиц во время саунд-чека недопустимо!!!

План Сцены.

М – монитор. 8 шт.

количество линий – 12 .,

BC – комбо басовый – 1 шт.

GC – комбо гитарный – смотри райдер.

КЛ – клавишная стойка – 1 шт. – Х-образная двухъярусная (для тяжелых клавиш).

BD – бас бочка –22”-24”

SD – рабочий барабан.

Т1 – том – 12”

Floor Tom – 16”

HH – хай-хет

Необходимы стойки под рабочий барабан – 2 шт., под тарелки – 6 шт., (Boom-stand), под хай-хет – 1 шт., стул для барабанщика (STL) – 1 шт.

Ковролин под барабаны размером 2 Х 2 метра.

BV – микрофон для бэк-вокалистов SM 58 – 3 шт.

D.I. – D.I. бокс – 14 шт.

- стойки для электрогитары – 4 шт. + 2 для акустической гитары

Подиумы для барабанов и клавишных 3х2 м висота 0.3 м.

Вентилятор.

Для осветителей сцены:

- расположение дым-машин не ближе 3 м от барабанов

- Пожелания по свету: ознакомится световым райдером

# Text boxes

## М 3

## М 3

## М2

## М2

# М 1

## М 1

### BC

## GC 1

## Skai engineer table

D.I.

D.I.

D.I.

D.I.

Channel 12,13,29,30.

D.I.

4 canals

KR

T1

Keys 1,2

KR

KR

###### BD

## М4

HH

## Play Back

SD

R

## М4

T2

Stl

## Headphone     Pre

T4

## Sub